## Slide 1
ARUATECH · USV-AM
Adequacao ao Raspberry Pi
Arquitetura hibrida RPi 4 + ESP32 para navegacao fluvial autonoma
Veiculo Fluvial Nao Tripulado · Amazonia

## Slide 2
POR QUE HIBRIDO
O que motivou a escolha RPi 4 + ESP32
Um so cerebro nao atende os dois regimes do projeto: tempo real duro e computacao rica. A divisao resolve a tensao.
ESP32 sozinho nao bastava
• Sem folga de CPU/RAM para visao, rotas ricas e nuvem.
• Pilha WiFi/TLS competindo com o loop de controle.
• Dificil evoluir para 4G, camera e logica de missao.
RPi 4 sozinho tambem nao
• Sem GPIO/PWM deterministico: Linux nao e tempo real.
• Jitter de agendamento arrisca controle de motores.
• Ponto unico de falha para a autonomia critica.
Decisao: cada camada faz o que faz melhor — ESP32 no controle em tempo real, RPi 4 na missao e na nuvem.

## Slide 3
COMO SE FALAM
Conceitos de conexao e comunicacao escolhidos
Nuvem
Firebase RTDB + Auth
Raspberry Pi 4
Missao, nuvem, daemon Python
ESP32
Sensores, motores, LOS
WiFi / 4G (internet)
UART 115200 (JSON-lines)
• Enlace fisico RPi<->ESP32: UART a 115200 bps, 3 fios (TX/RX cruzados + GND comum), 3.3V direto, sem conversor de nivel.
• Protocolo: linhas JSON (JSON-lines) com command_id para deduplicacao — comando processado uma unica vez.
• Sentido nuvem->veiculo: RPi escuta /command no RTDB e repassa por UART (set_destination, emergency_stop).
• Sentido veiculo->nuvem: ESP32 envia telemetria/eventos por UART; o daemon do RPi publica em /telemetry, /status, /path, /logs.
• Presenca e resiliencia: watchdog do link com reconexao (backoff), heartbeat, e status/online=false no shutdown.

## Slide 4
INVARIANTE DE PROJETO
Desconectar o RPi deixa o ESP32 navegando sozinho
• A missao (rota por waypoints, LOS, desvio de obstaculo) roda inteira no ESP32.
• Sem RPi presente, o ESP32 bufferiza telemetria localmente em LittleFS e segue a rota.
• A camada de nuvem existe para monitorar e comandar — nunca para pilotar.
• Reconexao: o RPi retoma a publicacao e faz flush do buffer, sem perder o historico.
Confiabilidade em rios amazonicos com conectividade intermitente.

## Slide 5
RESULTADO
Ganhos obtidos com o modelo hibrido
Tempo real preservado
Controle de motores e sensores sem jitter de SO — determinismo do ESP32.
Autonomia garantida
Veiculo navega mesmo offline; nuvem e opcional para a missao.
Computacao rica no RPi
Espaco para visao, 4G, logica de missao e integracao com Firebase.
Evolucao desacoplada
Trocar/atualizar a camada de nuvem sem tocar no firmware critico.
Resiliencia de link
Watchdog, reconexao com backoff e presenca no RTDB.
Custo e reuso
Aproveita o ESP32 existente; RPi adiciona capacidade sob demanda.

## Slide 6
ARUATECH · USV-AM
Hibrido por design, autonomo por principio
ESP32 pilota. RPi 4 pensa e conecta. O rio nunca para a missao.